# Hallenstrahler (High-Bay Lights)

| Hallenstrahler (High Bay Lights) werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden hergestellt. Bis zu 99lm/W garantieren größtmögliche Energieersparnis. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. Unsere LED Hallenstrahler werden direkt an die Stromleitung angeschlossen und geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten und lassen sich beliebig oft ein- und ausschalten. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. So ist es nicht mehr länger nötig, z.B. in Lagerhäusern ständig das Licht brennen zu lassen, weil sich die veralteten Quarzstrahler nur ungern wieder zünden lassen. Die Hallenstrahler werden unter die Decke gehängt und leuchten dort mit 45°, 90° oder 120° Strahlwinkel (wird nach Kundenwunsch gefertigt) direkt nach unten. So wird kein Licht im Reflektor verschluckt, wie das bei den Quarzbrennern der Fall ist, das heißt von den angegebene Lumen kommen auch wirklich alle am Boden an. Abmessungen der Reflektoren: für 120° Strahlwinkel: Ø 500mm, 136mm Höhe für 90° Strahlwinkel: Ø 500mm, 188mm Höhe für 45° Strahlwinkel: Ø 420mm, 225mm Höhe Vorteile: geringerer Stromverbrauch beliebig oft ein- und ausschaltbar extrem lange Lebensdauer Kostenersparnis durch längere Wartungsintervalle hochwertiger Meanwell LED-Treiber, ab 80W mit TÜV-Zulassung 50 bis 150W mit Epistar-LED-Chip 200W mit Bridgelux-LED-Chip Die Hallenstrahler gibt es in warm weiß und in neutral weiß. Ideale Einsatzgebiete sind: Supermärkte, Bauhäuser, Lagerhallen, Produktionshallen, Einkaufszentren, Autohäuser usw. | Anwendungen: Supermärkte, Bauhäuser, Lagerhallen, Produktionshallen, Einkaufszentren, Autohäuser usw. Bild: Modell LCLBKN428 200W Hallenstrahler |
| --- | --- |
| Modellnummer | LCLBKW422 | LCLBKN422 | LCLBKW423 | LCLBWN423 | LCLBKW424 | LCLBKN424 |
| Bauform | "Hallenstrahler | Hallenstrahler | Hallenstrahler | Hallenstrahler | Hallenstrahler | Hallenstrahler |
| Leistung der Epistar-LEDs | 50W | 50W | 80W | 80W | 100W | 100W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 3800lm | 4400lm | 6300lm | 7200lm | 8000lm | 8800lm |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | >300W | >300W | >500W | >500W | >700W | >700W |
| Abmessung in mm heat sink | Ø160×H100 | Ø160×H100 | Ø160×H150 | Ø160×H150 | Ø160xH180 | Ø160xH180 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Farbtemperatur | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß |
| Bild | Bild von Version mit 120° Strahwinkel | Bild von Version mit 45° Strahlwinkel | Bild von Version mit 45° Strahlwinkel |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4300K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdahtung |
| Strahlwinkel | wahlweise 45°, 90° oder 120° |

| Modellnummer | LCLBKW426 | LCLBKN426 | LCLBKW428 | LCLBKN428 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Hallenstrahler | Hallenstrahler | Hallenstrahler | Hallenstrahler |
| Leistung der Epistar-LEDs | 150W | 150W | 200W | 200W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 11600lm | 13000lm | 17200lm | 19800lm |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | >1000W | >1000W | >>1300W | >1300W |
| Abmessung in mm | Ø250xH180 | Ø250×H180 | Ø250×H250 | Ø250xH250 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Farbtemperatur | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß |
| Bild (Symbolfoto) | Bild von Version mit 90° Strahlwinkel | Bild von Version mit 45° Strahlwinkel |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4300K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdrahtung |
| Strahlwinkel | wahlweise 45°, 90° oder 120° |

Anwendungsbeispiel:

   vorher: 400W Hochdrucknatriumdampflampen                 nachher: 150W LED-High-Bay-Lights