Sehr geehrter Kunde:
Zur Personalisierung des Produktkatalogs können Sie den Namen LEDCAT in MS-Word ersetzen, indem Sie die Tastenkombination Strg+f betätigen. Klicken Sie dann in dem sich öffnenden Fenster auf den Reiter „Ersetzen“ und geben bei „Suchen nach“ den Text LEDCAT und bei „Ersetzen durch“ ihren Firmennamen ein. Danach löschen Sie diese Zeilen bzw. die erste Seite vor dem Inhaltsverzeichnis.

LEDCAT GmbH, Wagramerstr. 23/1/9.5  A-1220 Wien, Tel.: 0676 408 5 608  E-Mail: office@ledcat.net Web: www.ledcat.net

Ledcat importiert LED-Produkte und verkauft an Großhändler und Key Accounts. Wir haben die Generalvertretung von zwei innovativen LED-Herstellern, LONYUNG (EVG-kompatible LED-Röhren) und UDEMAN (Maglev-LED-Birnen)

Wir bei LEDCAT sind bemüht, unseren Kunden die jeweils modernste, weil energiesparendste Technik anzubieten. Viele unserer Leuchtmittel haben die derzeit beste am Markt bezahlbare Effizienz von 110lm/W, sie sparen mit LEDCAT LED-Lampen also mehr Strom – und damit mehr Geld – als mit jeder anderen Beleuchtungstechnologie.

LEDCAT GmbH

Wagramerstr. 23/1/9.5   A-1220 Wien   Tel.: 0043 (0)676 408 5 608

E-Mail: gerhard.vavra@ledcat.net  Web: http://www.ledcat.net

Firmenbuch-Nr.: 345124K  UID-Nr.: ATU65657425  EORI-Nr.: ATEOS1000038143  ANKÖ-Nr.: 55402

China: e-mail: shela_ledcat@qq.com  phone: 0086 (0) 13 511 062 303

# Inhaltsverzeichnis

LED-Beleuchtung im Innenraum	3

LED-E14-Kerzenlampen von LEDCAT	3

LED-E14-Birnenlampen von LEDCAT	4

LED-E27-Birnenlampen von LEDCAT	5

LED-Glühlampen	7

LED-E27-Strahler (Spots) von LEDCAT	8

LED-Beleuchtung für Sockel G13 und G5 (T8 und T5 LED-Röhren)	9

LED-Leuchtstoffröhren:	9

Lonyung Vorschaltgerät-kompatible LED-Röhren	10

Lonyung Standard LED-Röhren	12

Lonyung LED-Röhren mit Wanddimmer dimmbar	13

Lonyung LED-Röhren mit Fernsteuerung zum Ein-/Ausschalten und Dimmen	14

Lonyung LED-Röhren mit PIR-Sensor (power infrared)	15

Lonyung LED-Leuchten	16

Lonyung LED-Leuchten mit Fernsteuerung	18

Lonyung LED-Leuchten IP65 wasserfest	19

Lonyung PIR-Sensor LED-Leuchten	20

Lonyung Voice-Sensor LED-Leuchten	21

Lonyung LED-Leuchten Zubehör	22

Lonyung LED-Möbelleuchten	23

LED-Leuchtstoffröhren von LEDCAT	24

LED-Beleuchtung für den MR16 Sockel (12V)	25

LED-Beleuchtung für den GU10 Sockel (220V)	26

LED-Beleuchtung für Sockel S14s LED-Linienlampen	27

LED-PLC-Lampen (Sockel G24 oder E27)	28

LED-Deckenleuchten (mit und ohne Sensor)	29

LED-Beleuchtung für Sockel R7s	30

LEDCAT LED-Deckenleuchten - Ceiling Lights	31

LEDCAT LED-Deckenleuchten - Down Lights	32

LEDCAT LED-Panels	33

LEDCAT Track-Lights	34

LED-Lagerhallen-, Supermarkt- und Baustellenbeleuchtung	35

# LED-Beleuchtung im Innenraum

| LED-E14-Kerzenlampen von LEDCAT LEDCAT LED-Kerzenlampen werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden hergestellt, bis zu 110lm/W garantieren größtmögliche Energieersparnis. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. LEDCAT LED-Kerzenlampen lassen sich einfach in den E14 Sockel (kleinerer Glühlampensockel, meist für Kerzenlampen verwendet) einschrauben und geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten und das Jahrzehnte lang. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. Alle Kerzenlampen gibt es in Warmweiß und Neutralweiß. Das Modell LCK14W024 unterscheidet sich vom Modell LCK14W023 durch den Einsatz effizienterer LEDs. Unsere neuen Kerzenlampen (Bild rechts) das Modell LCK14W061 bzw. LCK14W062 leuchten mit 360 bzw. 381 Lumen besonders hell und strahlen mit 360° in alle Richtungen. So werden auch Decke und Wände ausreichend beleuchtet, wodurch ein angenehmes Raumgefühl entsteht. Diese hochwertigen Kerzenlampen werden mit einem durchsichtigen Cover aus echtem Glas ausgeliefert. Noch nie war es so einfach, ihre Kristallluster mit energieeffizienten und trotzdem optisch perfekt aussehenden, transparenten Kerzenlampen zu bestücken. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCK14W023 | LCK14N023 | LCK14W024 | LCK14W060 | LCK14N060 | LCK14W080 | LCK14N080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Kerze transparent | Kerze transparent | Kerze transparent | Kerze transparent 360° Leuchtwinkel | Kerze transparent 360° Leuchtwinkel | Kerze transparent 180° Leuchtwinkel | Kerze transparent 180° Leuchtwinkel |
| Leistung der LEDs | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W |
| Lichtstrom der LEDs | 210m | 250lm | 300lm | 240lm | 270lm | 260lm | 290lm |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | 25W | 25W | >25W | >25W | >25W | >25W | >25W |
| Abmessung in mm | Φ38×H110 | Φ38×H110 | Φ38×H110 | Φ35×H110 | Φ35×H110 | Φ35×H102 | Φ35×H102 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 30.000h | 30.000h |
| Farbtemperatur | warmweiß | neutralweiß | warmweiß | warmweiß | neutralweiß | warmweiß | neutralweiß |
| Bild |  |  |  |  |  |  |  |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000-3500K; Neutralweiß 6000-6500K |
| Lampenfassung | E14 |

| Modellnummer | LCK14W061 | LCK14N061 | LCK14W062 | LCK14N062 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Kerze transparent 360° Leuchtwinkel | Kerze transparent 360° Leuchtwinkel | Kerze transparent 360° Leuchtwinkel dimmbar | Kerze transparent 360° Leuchtwinkel dimmbar |
| Leistung der LEDs | 4W | 4W | 4W | 4W |
| Lichtstrom der LEDs | 320lm | 360lm | 320lm | 360lm |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | >25W | >25W | >25W | >25W |
| Abmessung in mm | Φ37×H107 | Φ37×H107 | Φ37×H107 | Φ37×H107 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Farbtemperatur | warmweiß | neutralweiß | warmweiß | neutralweiß |
| Bild |  |  |  |  |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000-3500K; Neutralweiß 6000-6500K |
| Lampenfassung | E14 |

| LED-E14-Birnenlampen von LEDCAT LEDCAT LED-Birnenlampen werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden hergestellt, bis zu 110lm/W garantieren größtmögliche Energieersparnis. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. LEDCAT LED-Kerzenlampen lassen sich einfach in den E14 Sockel (kleinerer Glühlampensockel, meist für Kerzenlampen verwendet) einschrauben und geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten und das Jahrzehnte lang. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. Alle Birnenlampen gibt es in Warmweiß und Neutralweiß. Unsere neuen Birnenlampen (Bild rechts) das Modell LCK14W191 bzw. LCK14N191 leuchten mit 350 bzw. 400 Lumen besonders hell und strahlen mit 360° in alle Richtungen. So werden auch Decke und Wände ausreichend beleuchtet, wodurch ein angenehmes Raumgefühl entsteht. Diese hochwertigen Birnenlampen werden mit einem durchsichtigen Cover aus echtem Glas ausgeliefert. Noch nie war es so einfach, ihre Luster mit energieeffizienten und trotzdem optisch perfekt aussehenden, transparenten Birnenlampen zu bestücken. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCB14W191 | LCB14N191 |
| --- | --- | --- |
| Bauform | Birne transparent 360° Leuchtwinkel | Birne transparent 360° Leuchtwinkel |
| Leistung der LEDs | 5W | 5W |
| Lichtstrom der LEDs | 350lm | 400lm |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | >25W | 40W |
| Abmessung in mm | Φ50×H98 | Φ50×H98 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h |
| Farbtemperatur | warmweiß | neutralweiß |
| Bild |  |  |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700-3200K; Neutralweiß 6000-6500K |
| Lampenfassung | E14 |

| LED-E27-Birnenlampen von LEDCAT LEDCAT LED-Glühlampen (Birnenform) werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden hergestellt, bis zu 110lm/W garantieren größtmögliche Energieersparnis. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. Etwas, das sie kaum woanders finden werden: Eine der stärksten LEDCAT LED-Glühlampe (siehe Bild rechts) leuchtet mit 1700lm genau so hell wie eine herkömmliche 100W Glühbirne, verbraucht aber nur 18W Strom. Damit ist es endlich möglich, auch sehr helle Glühlampen bzw. Energiesparlampen durch moderne und energiesparende LED-Lampen zu ersetzen. Selbstverständlich haben LEDCAT LED-Glühbirnen genau dieselben E27 Sockel wie ihre alten Glühbirnen, der Umstieg auf die LED-Technologie ist also denkbar einfach. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCB27W190 | LCB27N190 | LCB27W191 | LCB27N191 | LCB27W051 | LCB27N051 | LCB27W192 | LCB27N192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Birne 360° Strahlwinkel Glaskolben | Birne 360° Strahlwinkel Glaskolben | Birne 360° Strahlwinkel Glaskolben | Birne 360° Strahlwinkel Glaskolben | Birne 180° Strahlwinkel dimmbar | Birne 180° Strahlwinkel dimmbar | Birne-Globe dimmbar | Birne-Globe dimmbar |
| Leistung der LEDs | 3W | 3W | 5W | 5W | 6W | 6W | 7W | 7W |
| Lichtstrom | 210lm warmweiß | 240lm warmweiß | 350lm warmweiß | 400lm neutralweiß | 450lm warmweiß | 500lm neutralweiß | 490lm warmweiß | 560lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | 25W | >25W | >>25W | 40W | 40W | 60W | 60W | 60W |
| Abmessung in mm | ø60×H112 | ø60×H112 | ø60×H120 | ø60×H120 | ø60×H108 | ø60x108 | ø100×H150 | ø100×H150 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | >30.000h | >30.000h | 50.000h | 50.000h |
| Bild |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2800K～3500K; Neutralweiß 4000K～5000K; Kaltweiß 5600K～7200K |
| Lampenfassung | E27 |

| Modellnummer | LCB27W052 | LCB27N052 | LCB27W090 | LCB27N090 | LCB27W053 | LCB27N053 | LCB27W054 | LCB27N054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Birne 180° Strahlwinkel dimmbar | Birne 180° Strahlwinkel dimmbar | Birne | Birne | Birne | Birne | Birne | Birne |
| Leistung der LEDs | 8W | 8W | 10W | 10W | 12W | 12W | 15W | 15W |
| Lichtstrom | 600lm warmweiß | 680lm neutralweiß | 850lm warmweiß | 1000lm warmweiß | 1080 warmweiß | 1200lm neutralweiß | 1350lm warmweiß | 1500lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | >60W | 60W | 10W | 10W | >>75W | >>75W | 100W | >100W |
| Abmessung in mm | ø60×H115 | ø60×H108 | ø72×H120 | ø72×H120 | ø80×H156 | ø80×H156 | ø95×H195 | ø95×H195 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Bild |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2800K～3500K; Neutralweiß 4000K～5000K; Kaltweiß 5600K～7200K |
| Lampenfassung | E27 |

| Modellnummer | LCB27W055 | LCB27N055 | LCB27W056 | LCB27N056 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Birne | Birne | Birne | Birne |
| Leistung der LEDs | 18W | 18W | 24W | 24W |
| Lichtstrom | 1620lm warmweiß | 1800lm neutralweiß | 2160lm warmweiß | 2400lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | >100W | >>100W | >150W | >>150W |
| Abmessung in mm | ø95×H210 | ø95×H210 | ø95×H245 | ø95×H245 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Bild |  |  |  |  |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2800K～3500K; Neutralweiß 4000K～5000K; Kaltweiß 5600K～7200K |
| Lampenfassung | E27 |

## LED-Glühlampen

| Die LED-Glühlampen von Udeman sind vielfach patentierte, innovative Produkte mit einzigartigen Eigenschaften. Deshalb sind wir besonders stolz, Österreichischer Generalimporteur zu sein. Udeman LED-Glühlampen, die bei bestechender Helligkeit genau so klein wie herkömmliche Glühbirnen sind, erlauben endlich die großflächige Verbreitung dieser Technologie. Udeman LED-Birnen ermöglichen energiesparende Beleuchtung, die sich in kürzester Zeit amortisiert. Einfach den alten Stromfresser aus dem E27-Sockel schrauben, die Udeman LED-Birne hineinschrauben und schon verbrauchen sie für dieselbe Helligkeit nur mehr ein Fünftel des Stromverbrauchs herkömmlicher Glühbirnen und nur die Hälfte von Energiesparlampen. Und das bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 40.000 Stunden, also 40 Mal so lange wie eine herkömmliche Glühbirne und 4 Mal so lange wie eine Energiesparlampe. Sie sehen also, wie viel Geld und Mühe Sie sich durch den Kauf von Udeman LED-Glühlampen sparen können. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCB27W080 | LCB27K080 | LCB27W083 | LCB27N083 | LCB27W081 | LCB27K081 | LCB27W082 | LCB27K082 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Birne 180° Strahlwinkel mit Maglev-Lüfter | Birne 180° Strahlwinkel mit Maglev-Lüfter | Birne 180° Strahlwinkel Keramik | Birne 180° Strahlwinkel Keramik | Birne 180° Strahlwinkel mit Maglev-Lüfter | Birne 180° Strahlwinkel mit Maglev-Lüfter | Birne 180° Strahlwinkel mit Maglev-Lüfter | Birne 180° Strahlwinkel mit Maglev-Lüfter |
| Leistung der LEDs | 8W | 8W | 8W | 8W | 10W | 10W | 12W | 12W |
| Lichtstrom | 770lm warmweiß | 800lm kaltweiß | 750lm warmweiß | 800lm neutralweiß | 930lm warmweiß | 1000lm kaltweiß | 1116lm warmweiß | 1200lm kaltweiß |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | >>60W | >>60W | >>60W | >>60W | 75W | >75W | >>75W | >>75W |
| Abmessung in mm | ø60×H90 | ø60×H90 | ø55×H109 | ø55×H109 | ø60×H90 | ø60×H90 | ø60×H90 | ø60×H90 |
| Lebensdauer der LEDs | 40.000h | 40.000h | 40.000h | 40.000h | 40.000h | 40.000h | 40.000h | 40.000h |
| Farbtemperatur | warm weiß: 2800K～3300K; neutral weiß: 4000~5000K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Eingangsspannung | AC220～240V, 50/60Hz |
| Lampenfassung | E27 |

| LED-E27-Strahler (Spots) von LEDCAT LEDCAT Strahler werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden hergestellt, bis zu 110lm/W garantieren größtmögliche Energieersparnis. Das kommt der Umwelt zugute und schont den Geldbeutel. Auf dem Bild rechts sehen sie unseren stärksten Spot für den E27 Sockel, dass 12W, 1200lm Modell LCS27W033, es leuchtet wesentlich heller als ein herkömmlicher 60W Spot mit Glühlampe. Außerdem sieht es viel besser aus: Helligkeit und Ästhetik in Vollendung! Das Modell LCR27K001 hat einen Sensor eingebaut, der das Licht leuchten lässt, solange sich eine Person im Raum befindet. Kein lästiges Licht-andrehen mit nassen Fingern mehr. Ideal für Bad, WC, kein Lichtandrehen wenn man mit beiden Händen etwas trägt wie in der Abstellkammer und im Keller. Selbstverständlich haben LEDCAT LED-Strahler genau dieselben E27 Sockel wie ihre alten Strahler, der Umstieg auf die LED-Technologie ist also denkbar einfach. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCR27K001 | LCS27W030 | LCS27W031 | LCS27W032 | LCS27W033 | LCS27W060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Strahler-Sensor | Strahler | Strahler | Strahler | Strahler | Strahler |
| Leistung der LEDs | 6W | 4W | 5W | 9W | 12W | 19W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 600lm | 400lm | 500lm | 900lm | 1200lm | 1400lm |
| mindestens so hell wie eine Reflektor-Glühlampe mit | 40W | 40W | 40W | >60W | >>60W | >>60W |
| Abmessung in mm | ø54×H75 | ø50×H62 | ø50×H75 | ø118×H115 | ø121×H134 | ø122×H122 |
| Lebensdauer der LEDs | 40.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2800K～3500K; Neutralweiß 4000~5000K; Kaltweiß 5600K～7200K |
| Lampenfassung | E27 |

## LED-Beleuchtung für Sockel G13 und G5 (T8 und T5 LED-Röhren)

## LED-Leuchtstoffröhren:

Klassische Leuchtstoffröhren verbrauchen nicht nur die Leistung, die auf der Röhre steht, sondern zusätzlich durch das induktive VVG (Verlustarmes Vorschaltgerät) noch eine erhebliche Scheinleistung (auch die Scheinleistung muss mit (Geld)scheinen bezahlt werden). So verbraucht eine herkömmliche Leuchtstoffröhre mit 36W Leistung tatsächlich etwa 52W (siehe Tabelle).

| tatsächlicher Verbrauch von Leuchtstoffröhren mit einem VVG (verlustarmes Vorschaltgerät) |
| --- |
| 18 Watt + VVG ca. 30 W | 30 Watt + VVG ca. 45 W | 36 Watt + VVG ca. 52 W | 58 Watt + VVG ca. 80 W |

Demgegenüber verbrauchen LED-Leuchtstoffröhren genau die Leistung, die auf der Röhre steht, da sie kein stromfressendes Vorschaltgerät benötigen.

| Vergleich Leuchtstoffröhren mit LED-Leuchtstoffröhren |
| --- |
| Produkt | klassische Leuchtstoffröhre T8 | LED-Leuchtstoffröhre T8 |
| Energieverbrauch | 52W (bei 36W Röhre) | 20W (bei 18W LED-Röhre) |
| Effizienz (Leuchtstoffröhre/LEDs) | 60lm/W | bis 110lm/W |
| CRI | 50-60 | 75-85 |
| Lebensdauer | 3000h-4000h | 50000h |
| abgegebene Hitze | viel | wenig |
| Umweltschädlichkeit | beinhaltet schädliches Quecksilber | erfüllt den strengen RoHS Standard, enthält kein Quecksilber |
| UV-Strahlung | gibt schädliche UV-Strahlung ab | keine UV-Strahlung |
| Empfindlichkeit gegen Stöße | sehr empfindlich (langer dünner Glaskolben) | unempfindlich (PC + Alu Gehäuse) |
| Lichtabstrahlungsrichtung | 360° (rundum), uneffizient | 180° (nur nach unten), hocheffizient |
| jährlicher Stromverbrauch bei einer Leuchtdauer von 8h/Tag | 152kWh = ca. € 29,-/Jahr | 58kWh = ca € 11,-/Jahr Stromersparnis nach 5 Jahren: € 90,- |
| Wartung innerhalb 5 Jahre(Leuchtmitteltausch) | hohe Wartungsfrequenz (3-4 Mal in 5 Jahren), hohe Wartungskosten | praktisch keine Kosten, Austausch alle 17 Jahre! |

Nach 5 Jahren ersparen LED-Röhren bei einer durchschnittlichen Leuchtdauer von 8h/Tag also € 90,- an Strom, und das bei Anschaffungskosten von weniger als € 50,-, rechnet man die Anschaffungskosten der klassischen Leuchtstoffröhren und den Aufwand für deren Austausch der Röhren (auch das Vorschaltgerät hält nicht ewig) noch hinzu, liegt das komplette Einsparungspotential in 5 Jahren wohl einiges über € 100,- Und das bei nur einer Röhre, multiplizieren Sie das mit der Anzahl der Röhren in ihrer Firma und sie sehen, wie groß die gesamte Ersparnis ist.

LED-Leuchtstoffröhren

Die LED-Röhren von Lonyung sind vielfach patentierte, innovative Produkte mit einzigartigen Eigenschaften. Deshalb sind wir besonders stolz, Österreichischer Generalimporteur zu sein. Lonyung LED-Röhren, die ohne Änderung der Leuchte auch mit EVG (Elektronisches Vorschaltgerät) funktionieren, erlauben endlich die großflächige Verbreitung dieser Technologie. Lonyung LED-Leuchten (komplette Beleuchtungskörper) bieten energiesparende Beleuchtung, die in kürzester Zeit (auch vom Laien) installiert werden kann.

#### Lonyung Vorschaltgerät-kompatible LED-Röhren mit 240° Leuchtwinkel
Eigenschaften

| Die mit EVG, VVG und KVG kompatiblen LED-Röhren können ohne jegliche Änderung der Leuchte, direkt wie herkömmliche Neonröhren vom Laien installiert werden. Es ist nicht nötig das EVG abzuklemmen oder zu überbrücken, bei VVG und KVG brauchen Sie nur den Starter zu entfernen. Das spart eine Menge an Installationskosten und Strom. Der einzigartige LED-Treiberbaustein ist mit bis zu 93% Effizienz noch energiesparender als herkömmliche LED-Röhren. So wird mehr Strom gespart und die Umwelt entlastet. Kompatibel mit 99% aller elektronischen Vorschaltgeräte mit allen konventionellen- (KVG) und verlustarmen Vorschaltgeräten (VVG) weltweit. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht Durch den Leuchtwinkel von 240° werden auch die Wände und die Decke beleuchtet, wodurch sich ein angenehmeres Raumklima einstellt. Jetzt noch heller! Weltrekordverdächtige 101 Lumen/Watt bei neutral weiß und 95,4 Lumen/Watt bei warm weiß gemessen außerhalb des matten Covers! Für technisch Interessierte, hier das Messprotokoll. |  |
| --- | --- |

#### Anwendungen:

Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken, ...

| Modellnummer | LCT86WW42 | LCT86NW42 | LCT81WW43 | LCT81NW43 | LCT85WW42 | LCT85NW42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 60cm | T8 60cm | T8 120cm | T8 120cm | T8 150cm | T8 150cm |
| Leistung der LEDs | 9W | 9W | 21W | 21W | 24W | 24W |
| Lichtstrom | 859lm warmweiß | 909lm neutralweiß | 2003lm warmweiß | 2121lm neutralweiß | 2289lm warmweiß | 2424lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | >18W | >18W | >>36W | >>36W | >58W | >58W |
| Abmessung in mm | Φ26×L600 | Φ26×L600 | Φ26×L1200 | Φ26×L1200 | Φ26×L1500 | Φ26×L1500 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | G13 |

Installationsanweisungen

#### Lonyung Vorschaltgerät-kompatible LED-Röhren
Eigenschaften

| Die mit EVG, VVG und KVG kompatiblen LED-Röhren können ohne jegliche Änderung der Leuchte, direkt wie herkömmliche Neonröhren vom Laien installiert werden. Es ist nicht nötig das EVG abzuklemmen oder zu überbrücken, bei VVG und KVG brauchen Sie nur den Starter zu entfernen. Das spart eine Menge an Installationskosten und Strom. Der einzigartige LED-Treiberbaustein ist mit bis zu 93% Effizienz noch energiesparender als herkömmliche LED-Röhren. So wird mehr Strom gespart und die Umwelt entlastet. Kompatibel mit 99% aller elektronischen Vorschaltgeräte mit allen konventionellen- (KVG) und verlustarmen Vorschaltgeräten (VVG) weltweit. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht |  |
| --- | --- |

#### Anwendungen:

Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken, ...

| Modellnummer | LCT86W042 | LCT86N042 | LCT81W042 | LCT81N042 | LCT81W043 | LCT81N043 | LCT85W042 | LCT85N042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 60cm | T8 60cm | T8 120cm | T8 120cm | T8 120cm | T8 120cm | T8 150cm | T8 150cm |
| Leistung der LEDs | 9W | 9W | 18W | 18W | 21W | 21W | 24W | 24W |
| Lichtstrom | 765lm warmweiß | 810lm neutralweiß | 1530lm warmweiß | 1620lm neutralweiß | 1785lm warmweiß | 1890lm neutralweiß | 2040lm warmweiß | 2160lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | 18W | 18W | 36W | >36W | >>36W | >>36W | 58W | >58W |
| Abmessung in mm | Φ26×L600 | Φ26×L600 | Φ26×L1200 | Φ26×L1200 | Φ26×L1200 | Φ26×L1200 | Φ26×L1500 | Φ26×L1500 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | G13 |

Installationsanweisungen

#### Lonyung Standard LED-Röhren
Eigenschaften

| Lonyung Standard LED-Röhren eignen sich für den Ersatz von traditionellen Leuchtstoffröhren. Beim VVG und KVG wird der herkömmliche Starter durch den mitgelieferten "Dummy"-Starter ersetzt. Ein EVG muss überbrückt werden. Die LED-Röhre verbraucht wesentlich weniger Energie als herkömmliche Leuchtstoffröhren, das schont die Umwelt und die Brieftasche. Sicher beim Einbau, da kein Strom durch die Kontakte von einer Röhrenseite auf die andere fließt. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht. TOP-Qualität äußerst preiswert NEU: 240° Strahlwinkel (wide beam) bei den Modellen LCT81WW41 und LCT81NW41 |  |
| --- | --- |

#### Anwendungen:

Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken, ...

| Modellnummer | LCT86W040 | LCT86N040 | LCT81W040 | LCT81N040 | LCT81W041 | LCT81N041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 60cm | T8 60cm | T8 120cm | T8 120cm | T8 120cm | T8 120cm |
| Leistung der LEDs | 9W | 9W | 18W | 18W | 21W | 21W |
| Lichtstrom | 765lm warmweiß | 810lm neutralweiß | 1530lm warmweiß | 1620lm neutralweiß | 1785lm warmweiß | 1890lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | 18W | 18W | 36W | >36W | >>36W | >>36W |
| Abmessung in mm | Φ26×L600 | Φ26×L600 | Φ26×L1200 | Φ26×L1200 | Φ26×L1200 | Φ26×L1200 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | G13 |

| Modellnummer | LCT81WW41 | LCT81NW41 | LCT85W040 | LCT85N040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 120cm | T8 120cm | T8 150cm | T8 150cm |
| Leistung der LEDs | 21W | 21W | 24W | 24W |
| Lichtstrom | 1785lm, 240° warmweiß | 1890lm, 240° neutralweiß | 2040lm warmweiß | 2160lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | >>36W | >>36W | 58W | >58W |
| Abmessung in mm | Φ26×L1200 | Φ26×L1200 | Φ26×L1500 | Φ26×L1500 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | G13 |

Installationsanweisungen

#### Lonyung LED-Röhren mit Wanddimmer dimmbar
Eigenschaften

| Lonyung mit Wanddimmer dimmbare LED-Röhren eignen sich für den Ersatz von traditionellen Leuchtstoffröhren. Beim VVG und KVG wird der herkömmliche Starter durch den mitgelieferten "Dummy"-Starter ersetzt. Ein EVG muss überbrückt werden. Die LED-Röhre verbraucht wesentlich weniger Energie als herkömmliche Leuchtstoffröhren, das schont die Umwelt und die Brieftasche. Sicher beim Einbau, da kein Strom durch die Kontakte von einer Röhrenseite auf die andere fließt. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht. Mit einem herkömmlichen Wanddimmer kann die LED-Röhre ein-, ausgeschaltet und gedimmt werden. |  |
| --- | --- |

#### Anwendungen:

Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken, ...

| Modellnummer | LCT86W058 | LCT86N058 | LCT81W058 | LCT81N058 | LCT85W058 | LCT85N058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 60cm | T8 60cm | T8 120cm | T8 120cm | T8 150cm | T8 150cm |
| Leistung der LEDs | 9W | 9W | 18W | 18W | 24W | 24W |
| Lichtstrom dimmbar per IR-Fernsteuerung | 765lm warmweiß | 810lm neutralweiß | 1530lm warmweiß | 1620lm neutralweiß | 2040lm warmweiß | 2160lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | 18W | >18W | 36W | >36W | 58W | >58W |
| Abmessung in mm | Φ26×L600 | Φ26×L600 | Φ26×L1200 | Φ26×L1200 | Φ26×L1500 | Φ26×L1500 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | G13 |

Installationsanweisungen

#### Lonyung LED-Röhren mit Fernsteuerung zum Ein-/Ausschalten und Dimmen
Eigenschaften

| Lonyung LED-Röhren mit Fernsteuerung eignen sich für den Ersatz von traditionellen Leuchtstoffröhren. Beim VVG und KVG wird der herkömmliche Starter durch den mitgelieferten "Dummy"-Starter ersetzt. Ein EVG muss überbrückt werden. Die LED-Röhre verbraucht wesentlich weniger Energie als herkömmliche Leuchtstoffröhren, das schont die Umwelt und die Brieftasche. Sicher beim Einbau, da kein Strom durch die Kontakte von einer Röhrenseite auf die andere fließt. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht. Mit der beigefügten IR-Fernsteuerung kann die LED-Röhre ein-, ausgeschaltet und gedimmt werden. |  |
| --- | --- |

#### Anwendungen:

Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken, ...

| Modellnummer | LCT86W045 | LCT86N045 | LCT81W045 | LCT81N045 | LCT85W045 | LCT85N045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 60cm | T8 60cm | T8 120cm | T8 120cm | T8 150cm | T8 150cm |
| Leistung der LEDs | 9W | 9W | 18W | 18W | 24W | 24W |
| Lichtstrom dimmbar per IR-Fernsteuerung | 765lm warmweiß | 810lm neutralweiß | 1530lm warmweiß | 1620lm neutralweiß | 2040lm warmweiß | 2160lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | 18W | >18W | 36W | >36W | 58W | >58W |
| Abmessung in mm | Φ26×L600 | Φ26×L600 | Φ26×L1200 | Φ26×L1200 | Φ26×L1500 | Φ26×L1500 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | G13 |

Installationsanweisungen

#### Lonyung LED-Röhren mit PIR-Sensor (power infrared)
Eigenschaften

| Bei Tageslicht ist die Lichtquelle automatisch abgeschaltet - das spart Strom Wenn das Umgebungslicht dunkler wird schaltet sich die LED-Röhre automatisch ein, wenn sich bewegende Objekte im Sensorbereich des PIR-Sensors (Power Infrared) erscheinen. Die LED-Röhre schaltet sich danach automatisch wieder ab. Die LONYUNG LED-Röhren sparen bis zu 70% Energie. Es ist eine große Vielfalt an verschiedenen Längen lieferbar. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht. Ideal für die Keller-, Stiegenhaus- und Hochregallagerbeleuchtung. |  |
| --- | --- |

Andwendungen: Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken, Warenlager, ...

| Modellnummer | LCT86W056 | LCT86N056 | LCT81W056 | LCT81N056 | LCT85W056 | LCT85N056 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 60cm | T8 60cm | T8 120cm | T8 120cm | T8 150cm | T8 150cm |
| Leistung der LEDs | 9W | 9W | 18W | 18W | 24W | 24W |
| Lichtstrom dimmbar per IR-Fernsteuerung | 765lm warmweiß | 810lm neutralweiß | 1530lm warmweiß | 1620lm neutralweiß | 2040lm warmweiß | 2160lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | 18W | >18W | 36W | >36W | 58W | >58W |
| Abmessung in mm | Φ26×L600 | Φ26×L600 | Φ26×L1200 | Φ26×L1200 | Φ26×L1500 | Φ26×L1500 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | G13 |

Installationsanweisungen

## Lonyung LED-Leuchten

| Die LONYUNG LED-Leuchte spart bis zu 70% Energie. Für die Montage der LED-Leuchte werden die nötigen Halterungen und Dübel mitgeliefert. Die Leuchte hat aufgrund ihres auserlesenen Designs nationale Auszeichnungen erhalten und ist patentiert. Die Leuchte bietet eine zwei Mal so große Kühlfläche, wie die meisten anderen LED-Röhren am Markt. Dadurch wird die Lebensdauer gesteigert. Es ist eine große Vielfalt an verschiedenen Längen lieferbar. Die Leuchten können in kürzester Zeit (auch vom Laien) installiert werden. Die Montage ist denkbar einfach: Zwei Löcher in die Decke bohren, mitgelieferte Dübel hineinstecken, die Befestigungsklammern in die Dübel schrauben und die Leuchte auf die Befestigungsklammern drücken (rastet ein), die Leuchte an den Strom anschließen - fertig! Bis zu 6 Leuchten können mit den beigefügten Verlängerungskabeln direkt von einer Leuchte zur Nächsten mit Strom versorgt werden, das spart Zeit beim Verlegen und Geld für Kabel. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht. |  |
| --- | --- |
| Bei allen Lonyung Leuchten ist folgendes Zubehör im Verkaufspreis inkludiert: |  |
| Anschlusskabel von der LED-Leuchte zu einer Blockklemme Verbindungskabel um zwei LED-Leuchten (bis zu 6 LED-Leuchten können miteinander elektrisch verbunden werden) in beliebigem Winkel miteinander zu verbinden - so können leuchtende Dreiecke, Quadrate, Rechtecke, Fünfecke und Sechsecke gebildet werden. Wie hier bei "Mode 2:" zu sehen: Mechanische Verbindung der Lonyung LED-Leuchten Verbindungsstück um zwei LED-Leuchten gerade miteinander elektrisch zu verbinden - Ergebnis: ein gerades Lichtband von bis zu 6 aufeinanderfolgenden Leuchten - das spart Geld und Arbeitszeit! Wie hier bei "Mode 1:" zu sehen: Mechanische Verbindung der Lonyung LED-Leuchten 2 x Dübel 2 x Befestigungsklammern: in diese Klammern werden die LED-Leuchten ganz einfach eingeklickt. 2 x Schrauben Optionales Zubehör finden Sie weiter unten auf dieser Seite. |  |

#### Anwendungen:

Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken, ...

| Modellnummer | LCT86W048 | LCT86N048 | LCT81W049 | LCT81N049 | LCT85W050 | LCT85N050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | 2xT5 60cm | 2xT5 60cm | T8 120cm | T8 120cm | 2xT5 150cm | 2xT5 150cm |
| Leistung der LEDs | 15W | 15W | 18W | 18W | 36W | 36W |
| Lichtstrom | 1275lm warmweiß | 1350lm neutralweiß | 1530lm warmweiß | 1620lm neutralweiß | 3060lm warmweiß | 3240lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | 27W | >27W | 36W | >36W | >>58W | >>58W |
| Abmessung in mm | W44xH36xL567 | W44xH36xL567 | W40xH42xL1190 | W40xH42×L1190 | W44xH36×L1493 | W44xH36×L1493 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (komplette Leuchte) |

| Modellnummer | LCT88W049 | LCT88N049 | LCT81W050 | LCT81N050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 180cm | T8 180cm | 2xT5 120cm | 2xT5 120cm |
| Leistung der LEDs | 18W | 18W | 30W | 30W |
| Lichtstrom | 2125lm warmweiß | 2250lm neutralweiß | 2550lm warmweiß | 2700lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | >>36W | 58W | 58W | >58W |
| Abmessung in mm | W40xH42×L1762 | W40xH42×L1762 | W44xH36xL1190 | W44xH36xL1190 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (komplette Leuchte) |

Installationsanweisungen: mechanisch elektrisch

### Lonyung LED-Leuchten mit Fernsteuerung

#### Eigenschaften

| Die LONYUNG LED-Leuchte spart bis zu 70% Energie. Für die Montage der LED-Leuchte werden die nötigen Halterungen und Dübel mitgeliefert. Die Leuchte hat aufgrund ihres auserlesenen Designs nationale Auszeichnungen erhalten und ist patentiert. Die Leuchte bietet eine zwei mal so große Kühlfläche, wie die meisten anderen LED-Röhren am Markt. Dadurch wird die Lebensdauer gesteigert. Es ist eine große Vielfalt an verschiedenen Längen lieferbar. Die Leuchten können in kürzester Zeit (auch vom Laien) installiert werden. Bis zu 6 Leuchten können mit den beigefügten Verlängerungskabeln direkt von einer Leuchte zur Nächsten mit Strom versorgt werden, das spart Zeit beim Verlegen und Geld für Kabel. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht. Mit der beigefügten IR-Fernsteuerung kann die LED-Röhre ein-, ausgeschaltet und gedimmt werden. |  |
| --- | --- |

#### Anwendungen:

Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken, ...

| Modellnummer | LCT86W051 | LCT86N051 | LCT81W051 | LCT81N051 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | 2xT5 60cm | 2xT5 60cm | T8 120cm | T8 120cm |
| Leistung der LEDs | 15W | 15W | 18W | 18W |
| Lichtstrom | 1275lm warmweiß | 1350lm neutralweiß | 1530lm neutralweiß | 1620lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | 27W | >27W | 36W | >36W |
| Abmessung in mm | W44xH36xL567 | W44xH36xL567 | W40xH42xL1190 | W40xH42×L1190 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (komplette Leuchte) |

Installationsanweisungen: mechanisch elektrisch

### Lonyung LED-Leuchten IP65 wasserfest

#### Eigenschaften

| Die LONYUNG LED-Leuchte spart bis zu 70% Energie. Für die Montage der LED-Leuchte werden die nötigen Halterungen und Dübel mitgeliefert. Die Leuchte hat aufgrund ihres auserlesenen Designs nationale Auszeichnungen erhalten und ist patentiert. Die Leuchte bietet eine zwei mal so große Kühlfläche, wie die meisten anderen LED-Röhren am Markt. Dadurch wird die Lebensdauer gesteigert. Es ist eine große Vielfalt an verschiedenen Längen lieferbar. Die Leuchten können in kürzester Zeit (auch vom Laien) installiert werden. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht. für den Außenbereich, Feuchträume etc. geeignet |  |
| --- | --- |

Anwendungen: Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken, Feuchträume, Außenbereich, ...

| Modellnummer | LCT86W052 | LCT86N052 | LCT81W053 | LCT81N053 | LCT85W053 | LCT85N053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | 2xT5 60cm | 2xT5 60cm | T8 120cm | T8 120cm | T8 150cm | T8 150cm |
| Leistung der LEDs | 15W | 15W | 18W | 18W | 22W | 22W |
| Lichtstrom * | 1275lm warmweiß | 1350lm neutralweiß | 1530lm warmweiß | 1620lm neutralweiß | 1870lm warmweiß | 1980lm neutralweiß |
| mindestens hell wie Leuchtstoffröhren mit | 27W | >27W | 36W | >36W | 44W | >44W |
| Abmessung in mm | W44xH36xL567 | W44xH36xL567 | W40xH42xL1190 | W40xH42×L1190 | W40xH42xL1493 | W40xH42xL1493 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (komplette Leuchte) |

| Modellnummer | LCT88W053 | LCT88N053 | LCT81W054 | LCT81N054 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 180cm | T8 180cm | 2xT5 120cm | 2xT5 120cm |
| Leistung der LEDs | 25W | 25W | 30W | 30W |
| Lichtstrom * | 2125lm warmweiß | 2250lm neutralweiß | 2550lm warmweiß | 2700lm neutralweiß |
| mindestens hell wie Leuchtstoffröhren mit | 50W | >50W | 58W | >58W |
| Abmessung in mm | W40xH42xL1762 | W40xH42×L1762 | W44xH36xL1190 | W44xH36xL1190 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (komplette Leuchte) |

Installationsanweisungen: mechanisch elektrisch

*) Der Lichtstrom ist mit einer matten Röhrenabdeckung gemessen, mit einer transparenten wäre er sogar um ca. 8% höher.

### Lonyung PIR-Sensor LED-Leuchten

#### Eigenschaften

| Bei Tageslicht ist die Lichtquelle automatisch abgeschaltet - das spart Strom Wenn das Umgebungslicht dunkler wird schaltet sich die LED-Leuchte automatisch ein, wenn sich bewegende Objekte im Sensorbereich des PIR-Sensors (Power Infrared) erscheinen. Die LED-Leuchte schaltet sich danach automatisch wieder ab. Die LONYUNG LED-Leuchten sparen bis zu 70% Energie. Für die Montage der LED-Leuchte werden die nötigen Halterungen und Dübel mitgeliefert. Die Leuchten haben aufgrund ihres auserlesenen Designs nationale Auszeichnungen erhalten und sind patentiert. Die Leuchten bietet eine zwei mal so große Kühlfläche, wie die meisten anderen LED-Röhren am Markt. Dadurch wird die Lebensdauer gesteigert. Es ist eine große Vielfalt an verschiedenen Längen lieferbar. Die Leuchten können in kürzester Zeit (auch vom Laien) installiert werden. Bis zu 6 Leuchten können mit den beigefügten Verlängerungskabeln direkt von einer Leuchte zur Nächsten mit Strom versorgt werden, das spart Zeit beim Verlegen und Geld für Kabel. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht. Ideal für die Keller-, Stiegenhaus- und Hochregallagerbeleuchtung. |  |
| --- | --- |

#### Anwendungen:

Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken, ...

| Modellnummer | LCT86W055 | LCT86N055 | LCT81W055 | LCT81N055 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 60cm | T8 60cm | T8 120cm | T8 120cm |
| Leistung der LEDs | 9W | 9W | 18W | 18W |
| Lichtstrom | 765lm warmweiß | 810lm neutralweiß | 1530lm neutralweiß | 1620lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | 16W | >16W | 36W | >36W |
| Abmessung in mm | W40xH42xL567 | W40xH42xL567 | W40xH42xL1190 | W40xH42×L1190 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Lampenfassung | keine (Leuchte) | keine (Leuchte) | keine (Leuchte) | keine (Leuchte) |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |

Installationsanweisungen der Leuchten: mechanisch elektrisch

Installationsanweisungen der LED-Röhren

#### Lonyung Voice-Sensor LED-Leuchten
Eigenschaften

| Bei Tageslicht ist die Lichtquelle automatisch abgeschaltet - das spart Strom Wenn das Umgebungslicht dunkler wird schaltet sich die LED-Leuchte automatisch ein, wenn der Sensor Stimmen oder Schritte erkennt. Die LED-Leuchte schaltet sich danach automatisch wieder ab. Die LONYUNG LED-Leuchten und LED-Röhren sparen bis zu 70% Energie. Für die Montage der LED-Leuchte werden die nötigen Halterungen und Dübel mitgeliefert. Die Leuchte hat aufgrund ihres auserlesenen Designs nationale Auszeichnungen erhalten und ist patentiert. Die Leuchte bietet eine zwei mal so große Kühlfläche, wie die meisten anderen LED-Röhren am Markt. Dadurch wird die Lebensdauer gesteigert. Die Leuchten können in kürzester Zeit (auch vom Laien) installiert werden. Bis zu 6 Leuchten können mit den beigefügten Verlängerungskabeln direkt von einer Leuchte zur Nächsten mit Strom versorgt werden, das spart Zeit beim Verlegen und Geld für Kabel. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht. Ideal für die Keller und Stiegenhausbeleuchtung. |  |
| --- | --- |

#### Anwendungen:

Keller, Stiegenhäuser, Tiefgaragen, Lagerhallen, ...

| Modellnummer | LCT81W057 | LCT81N057 |
| --- | --- | --- |
| Bauform | T8 120cm | T8 120cm |
| Leistung der LEDs | 18W | 18W |
| Lichtstrom | 1530lm warmweiß | 1620lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | 36W | >36W |
| Abmessung in mm | W40xH42×L1190 | W40xH42×L1190 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (Leuchte) |

| Lonyung LED-Leuchten Zubehör |
| --- |
| opionaler Schalter |  |
| optionales Ansschlusskabel mit Eurostecker (im Bild ist ein Kabel mit chinesischem Stecker zu sehen) Ein Anschlusskabel für den Anschluss an eine Blockklemme ist standardmäßig bei allen LED-Leuchten im Lieferunfang inkludiert. |  |
| optionale mittige Anschlussbuchse praktisch wenn die Verdrahtung unsichtbar sein soll |  |

### Lonyung LED-Möbelleuchten

#### Eigenschaften

| Die LONYUNG LED-Leuchte spart bis zu 70% Energie. Für die Montage der LED-Leuchte werden die nötigen Halterungen und Dübel mitgeliefert. Die Leuchte hat aufgrund ihres auserlesenen Designs nationale Auszeichnungen erhalten und ist patentiert. Die Leuchte bietet eine zwei mal so große Kühlfläche, wie die meisten anderen LED-Röhren am Markt. Dadurch wird die Lebensdauer gesteigert. Es ist eine große Vielfalt an verschiedenen Längen lieferbar. Die Leuchten können in kürzester Zeit (auch vom Laien) installiert werden. Bis zu 6 Leuchten können mit den beigefügten Verlängerungskabeln direkt von einer Leuchte zur Nächsten mit Strom versorgt werden, das spart Zeit beim Verlegen und Geld für Kabel. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht. |  |
| --- | --- |

#### Anwendungen:

Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken, ...

| Modellnummer | LCT55W046 | LCT55N046 | LCT53W047 | LCT53N047 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T5 14cm | T5 14cm | T5 28cm | T5 28cm |
| Leistung der LEDs | 2,5W | 2,5W | 4W | 4W |
| Lichtstrom | 212lm warmweiß | 225lm neutralweiß | 340lm neutralweiß | 360lm neutralweiß |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | 5W | >5W | 8W | >8W |
| Abmessung in mm | W29xH35xL139 | W29xH35xL139 | W29xH35xL287 | W29xH35×L287 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (komplette Leuchte) |

Installationsanweisungen: mechanisch elektrisch

| LED-Leuchtstoffröhren von LEDCAT LEDCAT Leuchtstoffröhren werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden hergestellt, bis zu 110lm/W garantieren größtmögliche Energieersparnis. Das kommt der Umwelt zugute, schont unser Klima und ihren Geldbeutel. Auf dem Bild rechts sehen sie unsere hellste LED-Leuchtstoffröhre das Modell LCT81N004 mit 20W und unglaublichen 2304lm, mit der allerhöchsten Effizienzklasse von 110lm/W. Noch energiesparender können Sie ihr Büro nicht beleuchten. Selbstverständlich haben LEDCAT LED-Röhren genau dieselben G13 (T8) bzw. G5 (T5) Sockel wie ihre alten Leuchtstoffröhren, der Umstieg auf die LED-Technologie ist also denkbar einfach. Licht abschalten, alten Starter (KVG bzw. VVG) entfernen, Leuchtstoffröhre durch LED-Röhre austauschen - fertig. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCT86W002 | LCT86N002 | LCT81N003 | LCT81N004 | LCT85N002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 60cm | T8 60cm | T8 120cm | T8 120cm | T8 150cm |
| Leistung der LEDs | 10W | 10W | 20W | 20W | 23W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 1050lm | 1080lm | 1760lm | 2304lm | 2800lm |
| mindestens so hell wie Leuchtstoffröhren mit | >18W | >18W | 36W | >36W | >58W |
| Abmessung in mm | Φ26×L590 | Φ26×L590 | Φ26×L1198 | Φ26×L1198 | Φ26×L1500 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000K～3500K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～7000K |
| Lampenfassung | G13 |

## LED-Beleuchtung für den MR16 Sockel (12V)

| LEDCAT LED-Spots für den MR16-Sockel (12V) werden mit den hochwertigsten LEDs hergestellt. So ist eine möglichst große Lichtausbeute gewährleistet. Sie sparen bis zu 80% Strom gegenüber den veralteten Halogenlampen und schonen so die Umwelt und ihren Geldbeutel. LEDCAT LED-Spots für den MR16-Sockel lassen sich einfach in den MR16-Sockel stecken und geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten und das Jahrzehnte lang, denn eine LEDCAT LED-Lampe leuchtet 50 Mal so lange wie eine herkömmliche Halogenlampe. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. Alle LED-Spots für den MR16-Sockel gibt es in Warmweiß und Neutralweiß. Sie können also alle ihre alten Stromfresser die ständig kaputt werden, ganz einfach mit moderner LED-Technologie ersetzen. Vorteile der LEDCAT MR16-Spots sind die kleine Bauform und die hohe Leuchtkraft. Dadurch, dass sie mit 12V betrieben werden ist die Treiberelektronik, die bei 220V Lampen die Hochspannung in LED-freundliche 12V wandelt nicht nötig. So wird Geld gespart und die Abwärme der Treiberelektronik muss auch nicht abgeführt werden, wodurch eine kleinere Bauform ermöglicht wird. Vergessen Sie aber nicht, dass sie auch einen 12V Transformator benötigen. Die LEDCAT LED-Spots für den MR16 Sockel sind die idealen Lampen für Geschäfte und den Wohnbereich. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCSM1W060 | LCSM1N060 | LCSM1W061 | LCSM1N061 | LCSM1W063 | LCSM1N063 | LCSM1W062 | LCSM1N062 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | MR16 Spot | MR16 Spot | MR16 Spot | MR16 Spot | MR16 Spot | MR16 Spot | MR16 Spot | MR16 Spot |
| Leistung der LEDs | 3W | 3W | 4W | 4W | 6W | 6W | 5W | 5W |
| Gesamt-Leistung* | 3W | 3W | 5W | 5W | 6W | 6W | 6W | 6W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 300lm | 330lm | 400lm | 440lm | 420lm | 450lm | 500lm | 550lm |
| mindestens so hell wie eine Halogenlampe mit | 25W | 25W | 35W | 35W | 40W | 40W | 50W | 50W |
| Abmessung in mm | Φ50×L47 | Φ50×L47 | Φ50×L57 | Φ50×L57 | Φ50×L62 | Φ50×L62 | Φ50×67 | Φ50×L67 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Farbtemperatur | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß |
| Eingangsspannung | DC12V |
| Farbtemperatur | warm weiß 2500-3500K, neutral weiß 3600-5000K |
| Lampenfassung | MR16 (12V) |
| *) Dimensionieren Sie den 12V Transformator (LED-Treiber) immer so groß, dass die Leistung des Transformators ca. 20% oberhalb der Gesamtleistung der LED-Spots liegt, da der Stromverbrauch der LEDs in der ersten Sekunde nach dem Einschalten etwas höher ist. Sie brauchen sich dabei keine Sorgen um den Stromverbrauch zu machen, ein überdimensionierter Transformator verbraucht nicht mehr Strom, der Stromverbrauch hängt primär von der am Transformator hängenden Last ab. |

## LED-Beleuchtung für den GU10 Sockel (220V)

| LEDCAT LED-Spots für den GU10-Sockel (220V) werden mit den hochwertigsten LEDs hergestellt. So ist eine möglichst große Lichtausbeute gewährleistet. Sie sparen bis zu 80% Strom gegenüber den veralteten Halogenlampen und schonen so die Umwelt und ihren Geldbeutel. LEDCAT LED-Spots für den GU10-Sockel lassen sich einfach in den GU10-Sockel stecken und geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten und das Jahrzehnte lang, denn eine LEDCAT LED-Lampe leuchtet 50 Mal so lange wie eine herkömmliche Halogenlampe. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. Alle LED-Spots für den GU10-Sockel gibt es in Warmweiß und Neutralweiß. Sie können also alle ihre alten Stromfresser die ständig kaputt werden, ganz einfach mit moderner LED-Technologie ersetzen. Die LEDCAT LED-Spots für den GU10 Sockel sind die idealen Lampen für Geschäfte und den Wohnbereich. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCSG1W060 | LCSG1N060 | LCSG1W061 | LCSG1N061 | LCSG1W063 | LCSG1N063 | LCSG1W062 | LCSG1N062 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | GU10 Spot | GU10 Spot | GU10 Spot | GU10 Spot | GU10 Spot | GU10 Spot | GU10 Spot | GU10 Spot |
| Leistung der LEDs | 3W | 3W | 4W | 4W | 6W | 6W | 5W | 5W |
| Gesamt-Leistung | 4W | 4W | 5W | 5W | 7W | 7W | 6W | 6W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 300lm | 330lm | 400lm | 440lm | 420lm | 450lm | 500lm | 550lm |
| mindestens so hell wie eine Halogenlampe mit | 25W | 25W | 35W | 35W | 40W | 40W | 50W | 50W |
| Abmessung in mm | Φ50×L52 | Φ50×L52 | Φ50×L62 | Φ50×L62 | Φ50×L68 | Φ50×L68 | Φ50×72 | Φ50×L72 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Farbtemperatur | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß |
| Eingangsspannung | AC 85-265V 50/60Hz (funktioniert in so ziemlich allen Staaten der Erde) |
| Farbtemperatur | warm weiß 2500-3500K, neutral weiß 3600-5000K |
| Lampenfassung | GU10 (220V) |
| *) Die Gesamt-Leistung gibt die Leistung der kompletten Leuchtmittels (LEDs und LED-Treiber) an. |

## LED-Beleuchtung für Sockel S14s LED-Linienlampen

| LEDCAT LED-Linienlampen ersetzen die fehleranfälligen herkömmlichen Linienlampen. Sie sparen bis zu 80% Strom und schonen so die Umwelt und ihren Geldbeutel. LEDCAT LED-Linienlampen lassen sich einfach in den S14s Sockel stecken und geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten und das Jahrzehnte lang, denn eine LEDCAT LED-Linienlampe hält 50 Mal so lange wie eine herkömmliche Linienlampe. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. Alle LED-Linienlampen gibt es in angenehmen Warmweiß. Sie können also alle ihre alten Stromfresser die ständig kaputt werden ganz einfach mit moderner LED-Technologie ersetzen. Die LEDCAT LED-Linienlampe ist die ideale Lampe für Küche und Möbel. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCTS3W001 | LCTS5W001 | LCTS5W002 | LCTS5W003 | LCTS1W004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Linienlampe 30cm | Linienlampe 50cm | Linienlampe 50cm | Linienlampe 50cm | Linienlampe 100cm |
| Leistung der LEDs | 3,5W | 4,5W | 6W | 10W | 15W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 180lm | 255lm | 410lm | 580lm | 1100lm |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | >15W | >20W | >30W | >50W | >75W |
| Abmessung in mm | Φ30×L300 | Φ30×L500 | Φ30×L500 | Φ30×L500 | Φ30×L1000 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | warm weiß 2800-3300K |
| Lampenfassung | S14s |

## LED-PLC-Lampen (Sockel G24 oder E27)

| PLC-Lampen sind ideal für waagrechte Lampensockeln, wie man sie oft in Stiegenhäusern findet geeignet. Sie leuchten nur nach unten, es wird also nicht die Hälfte des Lichts verschwendet. Die Lampen selbst sind im Sockel um 180° drehbar wodurch gewährleistet ist, das sie immer in die gewünschte Richtung leuchten, ganz egal wie der Sockel gebaut ist. Durch den Strahlwinkel von 200° (viele Konkurrenzprodukte leuchten nur mit 120°) werden auch die Decke und die Wände mit beleuchtet, wodurch ein angenehmeres Raumgefühl entsteht. LEDCAT LED-PLC-Lampen werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden hergestellt, bis zu 110lm/W garantierent größtmögliche Energieersparnis. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. LEDCAT LED-PLC Lampen lassen sich einfach in den E27 bzw. den G24 Sockel einstecken und geben sofort helles Licht (ohne Einschaltverzögerung) bei geringsten Kosten und das Jahrzehnte lang. Die Lebensdauer von 50000 Stunden bedeutet bei 4 Stunden effektiver Leuchtdauer pro Tag, was typisch für die Stiegenhausbeleuchtung ist, gewaltige 34 Jahre in denen der Hausmeister nicht auf die Leiter steigen muss, um die Lampen zu wechseln. Bei Glühlampen muss die Leiter pro Leuchte alle 1000 Stunden, also etwa alle 8 Monate aus dem Keller geholt werden (bei 30 Leuchten pro Haus und 3 Stiegen pro Hausmeister bedeutet das, dass der Hausmeister im Schnitt 2 x pro Woche seine Gesundheit riskiert) - es wird also nicht nur viel Strom sondern auch viel Arbeitszeit eingespart. Es ist auch gleichgültig - ganz im Gegensatz zu Energiesparlampen - , wie oft das Licht ein- und ausgeschaltet wird, das spart nochmals zusätzlich Strom. Dadurch wird eine Amortisationszeit von wenigen Monaten erreicht. Alle LEDCAT-PLC-Lampen gibt es in Warmweiß und Neutralweiß. Sie können also ihre alten stromfressenden Glühlampen oder Energiesparlampen mit E27- bzw. G24-Sockel ganz einfach mit moderner LED-Technologie ersetzen. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LPL27W060 | LPL27N060 | LPL24W060 | LPL24N060 | LPL27W061 | LPL27N061 | LPL24W061 | LPL24N061 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | PLC Lampe | PLC Lampe | PLC Lampe | PLC Lampe | PLC Lampe | PLC Lampe | PLC Lampe | PLC Lampe |
| Leistung der LEDs | 8W | 8W | 8W | 8W | 13W | 13W | 13W | 13W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 650lm | 720lm | 650lm | 720lm | 1080lm | 1200lm | 1080m | 1200lm |
| mindestens so hell* wie eine Glühlampe mit | 60W | >60W | 60W | >60W | 100W | >100W | 100W | >100W |
| Abmessung in mm | W35xL127 | W35xL127 | W35xL121 | W35xL121 | W35xL166 | W35xL166 | W35xL161 | W35xL161 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Farbtemperatur | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß |
| Lampenfassung | E27 | E27 | G24 | G24 | E27 | E27 | G24 | G24 |
| Bild | LPL27W60.jpg | LPL27N060.jpg | LPL24W060.jpg | LPL24N060.jpg | LPL27W61.jpg | LPL27N061.jpg | LPL24W061.jpg | LPL24N061.jpg |
| Eingangsspannung | AC85～265V, 50/60Hz |  |  |  |  |
| Farbtemperatur | warm weiß 2700-3000K; neutral weiß 4000-5500K |  |  |  |  |

*) Mit der Helligkeit ist hier die effektive Helligkeit am Boden gemeint, also genau das was sie sehen.

## LED-Deckenleuchten (mit und ohne Sensor)

| LED-Deckenleuchten sind ideal für Stiegenhäusern und alle Räumlichkeiten, in denen automatisch das Licht eingeschaltet werden soll, wenn sich eine Person darin befindet. Sie leuchten nur nach unten, es wird also nicht die Hälfte des Lichts verschwendet. LEDCAT LED-Deckenleuchten leuchten nur dann, wenn das Licht auch wirklich benötigt wird, namlich wenn eine Person sich im Raum befindet und durch das Fenstern nicht genug Licht (einstellbar) fällt. Das garantierent größtmögliche Energieersparnis, schont die Umwelt und den Geldbeutel. Der in vielen Deckenleuchten eingebaute Sensor ist eines der besten Modelle am Markt: Individuell für jede Leuchte einstellbar sind: • Sensorempfindlichkeit (ab welcher Entfernung wird eine Person erkannt) • (Nach-)Leuchtdauer der Leuchte, nachdem eine Person den Sensorbereich wieder verlassen hat. • Lichtempfindlichkeit (ab welcher Umgebungshelligkeit wird die Leuchte nicht mehr eingeschaltet) LEDCAT LED-Deckenleuchten werden direkt an der Decke montiert (Dübel) und mit dem Stromnetz verbunden. Sie geben sofort helles Licht (ohne Einschaltverzögerung) bei geringsten Kosten und das Jahrzehnte lang. Die Lebensdauer von 50000 Stunden bedeutet bei 4 Stunden effektiver Leuchtdauer pro Tag, was typisch für die Stiegenhausbeleuchtung ist, gewaltige 34 Jahre in denen der Hausmeister nicht auf die Leiter steigen muss, um die Lampen zu wechseln. Bei Glühlampen muss die Leiter alle 1000 Stunden pro Leuchte, also etwa alle 8 Monate aus dem Keller geholt werden (bei 30 Leuchten pro Haus und 3 Stiegen pro Hausmeister bedeutet das, dass der Hausmeister im Schnitt 2 x pro Woche seine Gesundheit riskiert) - es wird also nicht nur viel Strom sondern auch viel Arbeitszeit eingespart. Es ist auch gleichgültig - ganz im Gegensatz zu Energiesparlampen - , wie oft das Licht ein- und ausgeschaltet wird, das spart nochmals zusätzlich Strom. Dadurch wird eine Amortisationszeit von wenigen Monaten erreicht. Alle LEDCAT-Deckenleuchten gibt es in Warmweiß und Neutralweiß. Sie können also ihre alte stromfressende Stiegenhausbeleuchtung ganz einfach mit moderner LED-Technologie ersetzen. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCEBOW150 | LCEBOW151 | LCEBSW152 | LCEBSN152 | LCEBSW153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Deckenleuchte ohne Sensor | Deckenleuchte ohne Sensor | Deckenleuchte mit Sensor | Deckenleuchte mit Sensor | Deckenleuchte mit Sensor |
| Leistung der LEDs | 12W | 18W | 24W | 24W | 30W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 720lm | 1150lm | 1400lm | 1500lm | 1700lm |
| mindestens so hell* wie eine Glühlampe mit | >60W | 100W | >>100W | >>100W | 200W |
| Abmessung in mm | Φ260×96 | Φ326×98 | Φ395×113 | Φ395×113 | Φ460×123 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Farbtemperatur | warm weiß | warm weiß | warm weiß | neutral weiß | warm weiß |
| Bild |  |  |  |  |  |
| Lampenfassung | keine, direkter Anschluss and das Stromnetz |
| Eingangsspannung | AC85～265V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | warm weiß 2800-3300K; neutral weiß 4000-4500K |

*) Mit der Helligkeit ist hier die effektive Helligkeit am Boden gemeint, also genau das was sie sehen.

## LED-Beleuchtung für Sockel R7s

| LEDCAT LED-R7s Lampen werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden hergestellt, bis zu 110lm/W garantieren größtmögliche Energieersparnis. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. LEDCAT LED-R7s Lampen lassen sich einfach in den R7s Sockel einstecken und geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten und das Jahrzehnte lang und nicht nur wie bei Halogenlampen 2000 bis 3000 Stunden. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. Alle R7s-Lampen gibt es in Warmweiß und Neutralweiß. Sie können also alle ihre alten stromfressenden Halogenlampen mit R7s-Sockel ganz einfach mit moderner LED-Technologie ersetzen. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCR7SW060 | LCR7SN060 | LCR7SW061 | LCR7SN061 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | R7s Lampe | R7s Lampe | R7s Lampe | R7s Lampe |
| Leistung der LEDs | 10W | 10W | 15W | 15W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 800lm | 864lm | 1250lm | 1360lm |
| mindestens so hell wie eine Halogenlampe mit | >70W | >75W | 100W | >110W |
| Abmessung in mm | W54xL118 | W54xL118 | W54xL189 | W54xL189 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Farbtemperatur | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß |
| Bild | LCR7SW060.jpg | LCR7SN060.jpg | LCR7SW061.jpg | LCR7SN061.jpg |
| Eingangsspannung | AC85～265V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | warm weiß 2700-3000K; neutral weiß 4000-5500K |
| Lampenfassung | R7s |

## LEDCAT LED-Deckenleuchten - Ceiling Lights

| LEDCAT LED-Deckenleuchten - Ceiling Lights werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden von Epistar hergestellt. 100lm/W garantieren größtmögliche Energieersparnis. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. LEDCAT LED Deckenleuchten - Ceiling Lights werden direkt an die Stromleitung angeschlossen und geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. Die Ceiling Lights werden in eine Bohrung (Durchmesser siehe Tabelle) gesteck und halten durch die seitliche Federmechanik. Alle Ceiling Lights gibt es in Warmweiß und Neutralweiß mit den Strahlwinkel 15°, 30°, 45° oder 60°. Die Ceiling Lights leuchten nicht nur direkt nach unten, der Lichtstrahl ist in alle Richtungen schwenkbar. Sie geben starkes Licht im Winkel von 15° bis 60° ab, sie können also bei unseren Modellen in vier Abstufungen zwischen Lampen mit scharfem Spotstrahl und Breitstrahlern wählen. LEDCAT Ceiling Lights eignen sich somit als Spotbeleuchtung für die Warenpräsentation, für Museen und Ausstellungen und überall dort, wo akzentuierte Beleuchtung gewünscht wird, um schöne Dinge ins rechte Licht zu rücken. |  |
| --- | --- |
| Modellnummer | LCDBKW150 | LCDBKW151 | LCDBKW152 | LCDBKW153 | LCDBKW154 | LCDBKW155 |
| Bauform | ceiling light | ceiling light | ceiling light | ceiling light | ceiling light | ceiling light |
| Leistung der Epistar-LEDs | 3W | 5W | 7W | 9W | 12W | 15W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 300lm | 500lm | 700lm | 900lm | 1200lm | 1500lm |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | >25W | >40W | >>40W | >60W | >75W | >100W |
| Abmessung in mm | ø90×H | ø110×H70 | ø110×H | ø135×H | ø135xH | ø150xH |
| Durchmesser der Bohrung in mm in die das Ceiling Light befestigt wird | ø75 | ø93 | ø93 | ø115 | ø115 | ø128 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Bild |  |  |  |  |  |  |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4300K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdahtung |
| Strahlwinkel | wahlweise 15°, 30°, 45° oder 60° vom Spot bis zum Breitstrahler |

| Modellnummer | LCDBKW156 | LCDBKW157 | LCDBKW158 | LCDBKW159 | LCDBKW160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | ceiling light | ceiling light | ceiling light | ceiling light | ceiling light |
| Leistung der Epistar-LEDs | 18W | 21W | 24W | 30W | 36W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 1800lm | 2100lm | 2400lm | 3000lm | 3600lm |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | >>100W | >150W | >>150W | >200W | >>200W |
| Abmessung in mm | ø160xH | ø180×H | ø180×H | ø230xH | ø230xH |
| Durchmesser der Bohrung in mm in die das Ceiling Light befestigt wird | ø140 | ø160 | ø160 | ø197 | ø197 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Bild |  |  |  |  |  |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4300K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdahtung |
| Strahlwinkel | wahlweise 15°, 30°, 45° oder 60° vom Spot bis zum Breitstrahler |

## LEDCAT LED-Deckenleuchten - Down Lights

| LEDCAT LED-Deckenleuchten - Down Lights werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden von Epistar hergestellt. Bis zu 110lm/W (innerhalb der Milchglasabdeckung, außerhalb ca 90lm/W) garantieren größtmögliche Energieersparnis. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. LEDCAT LED Deckenleuchten - Down Lights werden direkt an die Stromleitung angeschlossen und geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. Alle Down Lights gibt es in Warmweiß und Neutralweiß. Die Down Lights leuchten direkt nach unten und geben durch die Milchglasabdeckung helles, aber blendfreies Licht. Die Down Lights werden in eine Bohrung (Durchmesser siehe Tabelle) gesteck und halten durch die seitliche Federmechanik. LEDCAT LED Deckenleuchten - Down Lights eignen sich für Treppenhäuser, Büros, Hotels, Spitäler und für den Wohnbereich. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCDBKW050 | LCDBKW051 | LCDBKW052 | LCDBKW053 | LCDBKW054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | down light | down light | down light | down light | down light |
| Leistung der Epistar-LEDs | 7W | 12W | 18W | 24W | 30W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 630lm | 1080lm | 1620lm | 2160lm | 2700lm |
| mindestens so hell wie eine Glühlampe mit | >40W | >75W | >100W | >150W | 200W |
| Abmessung in mm | ø110×H55 | ø145×H650 | ø205×H65 | ø255×H75 | ø255xH75 |
| Durchmesser der Bohrung in mm in der das Down Light befestigt wird | ø70 | ø130 | ø180 | ø220 | ø220 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Bild |  |  |  |  |  |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4300K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdahtung |

## LEDCAT LED-Panels

| LEDCAT LED-Panels werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden hergestellt, bis zu 110lm/W garantieren größtmögliche Energieersparnis. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. LEDCAT LED-Panels werden in der Zwischendecke montiert, hängen an Stahlseilen dirket von der Decke oder werden an die Decke geschraubt. Der mitgelieferte LED-Treiber (Netzteil) wird direkt an das Stromnetzt angeschlossen. LEDCAT LED-Panels geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten und das Jahrzehnte lang und nicht nur wie bei herkömmlichen Leuchtstoffröhren 6000 bis 10000 Stunden. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. Außerdem sehen LED-Panels wesentlich besser aus und geben ihrer Firma einen modernen Touch. Alle LED-Panels gibt es in Warmweiß und Neutralweiß. Sie können also alle ihre alten stromfressenden Neonröhren mit moderner LED-Technologie ersetzen. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCP66W062 | LCP66N062 | LCP66W063 | LCP66N063 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | led panel | led panel | led panel | led panel |
| Leistung der LEDs | 48W | 48W | 54W | 54W |
| Lichtstrom | 3840lm | 4320lm | 4320lm | 4860lm |
| Abmessung in mm | L600xW600xH11 | L600xW600xH11 | L600xW600xH11 | L600xW600xH11 |
| Farbtemperatur | Warmweiß | Neutralweiß | Warmweiß | Neutralweiß |
| verwendete Materialien | Gehäuse aus Alu + PC/PMMA-Abdeckung |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000 Stunden |
| Eingangsspannung | AC110V/220V/230V 50/60HZ |
| Farbtemperatur | Warm Weiß: <3500K, Neutral Weiß: 5000K |
| Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdrahtung |

## LEDCAT Track-Lights

| LEDCAT Track-Lights werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden hergestellt, bis zu 110lm/W garantieren größtmögliche Energieersparnis. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. LEDCAT Track Lights lassen sich einfach in die Stromschiene einklicken und geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten und das Jahrzehnte lang und nicht nur wie bei Halogenlampen 2000 bis 3000 Stunden. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. Alle LEDCAT Track-Lights gibt es in Warmweiß und Neutralweiß. Sie können also alle ihre alten stromfressenden Halogenlampen ganz einfach mit moderner LED-Technologie ersetzen. LEDCAT Track Lights werden zur Warenpräsentation bei Boutiquen, Juvelieren, in Museen und Galerien eingesetzt. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCTR3W050 | LCR3W051 | LCTR3W052 | LCTR3W053 | LCTR3W053 | LCTR3W053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | tracklight silver | tracklight black | tracklight silver | tracklight black | tracklight silver | tracklight black |
| Leistung der LEDs | 7W | 7W | 12W | 12W | 18W | 18W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 700lm | 700lm | 1200lm | 1200lm | 1800lm | 1800lm |
| mindestens so hell wie eine Halogenlampe mit | 60W | 60W | >75W | >75W | >>100W | >>100W |
| Abmessung in mm | 175x90x200 | 175x90x200 | 195x150x90 | 195x150x90 | 125x135x200 | 125x135x200 |
| Lebensdauer der LEDs | 30.000h | 30.000h | 30.000h | 30.000h | 30.000h | 30.000h |
| Farbtemperatur | warm weiß | warm weiß | warm weiß | warm weiß | warm weiß | warm weiß |
| Bild |  |  |  |  |  |  |
| Eingangsspannung | AC85～265V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | warm weiß 2700-3000K; neutral weiß 4000-5500K |
| Lampenfassung | passend für Stromschiene |

## LED-Lagerhallen-, Supermarkt- und Baustellenbeleuchtung

Bei der Beleuchtung großer Flächen wird viel Strom verbraucht, gerade hier ist das Einsparungspotential durch LED-Leuchten also gewaltig. LED-Leuchtmittel verbrauchen weniger als ein Fünftel der üblichen Halogenlampen. Eine typische 500W Halogenlampe leuchtet nur 2000 Stunden, ein LED-Fluter mit 50W und sogar etwas mehr Lichtleistung (Helligkeit) als die Halogenlampe, muss erst nach 50.000h ausgetauscht werden. In der durchschnittlichen Lebenszeit eines LED-Fluters müssten Sie also 25 Mal eine neue Halogenlampe kaufen und 25 Mal auf die Leiter steigen. Ein gewaltiger Aufwand! Im folgenden Vergleich sehen Sie die Vorteile der LED-Technologie aufgelistet und die gewaltige Ersparnis, die schon ein LED-Fluter bringt.

| Vergleich Halogenlampe mit LED-Flutlicht |
| --- |
| Produkt | klassische 500W Halogenlampe | LED-Fluter |
| Energieverbrauch | 500W Halogen-Hochvolt-Stablampe | 110W (bei 100W LED-Fluter) |
| Lichtleistung | 9500lm | 11000lm |
| Effizienz (Halogenlampe/LEDs) | 19lm/W | bis 110lm/W |
| Lebensdauer | 2000h | 50000h |
| abgegebene Hitze | viel | wenig |
| Umweltschädlichkeit | beinhaltet schädliches Quecksilber | erfüllt den strengen RoHS Standard, enthält kein Quecksilber |
| UV-Strahlung | gibt schädliche UV-Strahlung ab | keine UV-Strahlung |
| Empfindlichkeit gegen Stöße | sehr empfindlich (dünne Glasröhre) | unempfindlich (PC + Aluminium Gehäuse) |
| Lichtabstrahlungsrichtung | 360° (rundum), uneffizient, viel Licht geht durch Reflektor verloren | LEDs leuchten nur nach unten, hocheffizient |
| jährlicher Stromverbrauch bei einer Leuchtdauer von 8h/Tag | 1460kWh = ca. € 277,-/Jahr | 321kWh = ca € 61,-/Jahr Stromersparnis nach 5 Jahren: € 1080,- |
| Wartung innerhalb 5 Jahre(Leuchtmitteltausch) | hohe Wartungsfrequenz (7 Mal in 5 Jahren), hohe Wartungskosten | praktisch keine Kosten, Austausch alle 17 Jahre! |

| Nach 5 Jahren ersparen LED-Fluter bei einer durchschnittlichen Leuchtdauer von 8h/Tag also unglaubliche € 1080,- an Strom, und das bei Anschaffungskosten von weniger als € 270,-, rechnet man die Anschaffungskosten der klassischen Halogenlampen und den recht hohen (im wahrsten Sinne des Wortes) Aufwand für deren Austausch noch hinzu, liegt das komplette Einsparungspotential in 5 Jahren wohl einiges über € 900,- Und das bei nur einer Lampe, multiplizieren Sie das mit der Anzahl der Halogenfluter in ihrer Firma und sie sehen, wie groß die gesamte Ersparnis ist. In folgender Tabelle wird Ihnen vielleicht auffallen, dass die Fluter LCFBKN002 und LCFBKN003 sowie LCFBKN004 und LCFBKN005 dieselbe LED-Leistung, aber einen anderen Lichtstrom (Helligkeit) haben. Das liegt daran, dass für die - bei gleicher LED-Leistung - jeweils helleren LED-Flutlichter - effizientere (und teurere) LEDs verbaut werden. | High Bay Light | LED-Fluter |
| --- | --- | --- |

| Modellnummer | LCFBKN006 | LCFBKN007 | LCFBKN008 | LCFBKN009 | LCFBKN001 | LCFBKN010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Fluter | Fluter | Fluter | Fluter | Fluter | Fluter |
| Leistung der LEDs | 10W | 15W | 20W | 30W | 50W | 50W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 1100lm | 1588lm | 2200lm | 3300lm | 4500lm | 5500lm |
| mindestens so hell wie Halogenfluter mit | 60W | 85W | 120W | 180W | 250W | >250W |
| Abmessung in mm | L115xB86xH86 | L115xB86xH86 | L180xB140xH105 | L225xB185xH135 | L285xB230xH170 | L285xB235xH188 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Lampenfassung | / | / | / | / | / | / |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |

| Modellnummer | LCLBKN013 | LCC27N080 | LCC27N081 | LCFBKN002 | LCFBKN003 | LCFBKN004 | LCFBKN005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | High Bay Light | E27 Korn | E27 Korn | Fluter | Fluter | Fluter | Fluter |
| Leistung der LEDs | 50W | 40W | 60W | 100W | 100W | 180W | 180W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 5500lm | 4200lm | 6300lm | 9000lm | 11000lm | 16200lm | 19800lm |
| mindestens so hell wie Halogenfluter mit | >250W | 300W | 300W | 500W | >500W | 1000W | >1000W |
| Abmessung in mm | Φ320×H380 | Φ91×L246 | Φ91×L283 | L285xB235xH360 | L285xB235xH360 | L450xB310xH195 | L450xB310xH195 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 35.000h | 35.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Lampenfassung | / | E27 | E27 | / | / | / | / |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |